## Slide 1: Périphériques de microcontrôleur
G. Auriol – P.E Hladik - V.Mahout –
J.L. Noullet - T.Rocacher

## Slide 2
Enseignement PRATIQUE mixte entre TP- APP-BE …
  Peu de cours (fait au fil de l’eau en séance)
  Nécessité de mettre les mains dans le cambouis
Version actuelle
  Puce STM32  continuité avec le Cortex M3 de l’assembleur
  Finalité : développer un projet d’un « petit » système embarqué (bateau, station météo, useless box…)
Avant tout la forme !

## Slide 3
Différentes séquences
  Série de TP « classiques » en salle info: appréhender, en autonomie mais de façon guidée, les principaux périphériques. Travail en individuel
  Séances de TD : remédiation et initiation à « Git »
  Projet (par équipe, en binôme ou seul selon avancement) en salle électronique : réutiliser de briques faites en TP et gestion d’un projet « complet ».
  …et des QCM pour valider l’UF.
Déroulement des séquences

## Slide 4
Appréhender la notion de périphérique
  Pas tous les périphériques
  Comprendre les principes de base
  Se former à la programmation non séquentielle (interruption) préalable au notion de Temps réel
Être capable de mettre en pratique
  Travail sur le STM32
  Même environnement que l’assembleur
  Processeur très performant et ’’actuel’’
  Réutilisation du langage C (avec des normes et des règles)
Objectifs généraux (1)

## Slide 5
Se former aux techniques de mise au point (et un peu de test)
  Débogage avancé
  Outils de test
  Mode simulé et mode réel
Savoir lire une documentation « data sheet »
  STM32 = pdf de + de 1000 pages
Se confronter (un peu) à la gestion de projet
  Travail en équipe sur le projet
  Partage des tâches
Objectifs généraux (2)

## Slide 6
Evaluation par compétence (pas de notes)
  Compétences de bases (celles pour obtenir l’UF) – S’acquièrent au cours de la série de TP notamment
    Expliquer le principe de fonctionnement des périphériques les plus couramment rencontrés
    Développer un programme au niveau périphérique (registres des périphériques de micro-contrôleur)
    Utiliser un outil de développement et de débuggage pour micro-contrôleur (IDE)
  Compétences avancées : programmation avancée et approche globale d’un système – Projet
Evaluation

## Slide 7
Méthode d’évaluation
  Un QCM est associé est chacun des 6 sujets de TP.
  QCM sur le créneau 12h30 – 13h00 à chaque des 8 premières séances
  Chaque QCM peut être tenté au plus 3 fois (mais pas à la même séance)
  Dès que les 6 QCM sont validés => passage en projet et UF validé
  OBJECTIF : avoir validé les 6 QCM à la séance 8
  Obligation : avoir tenté l’ensemble des QCM à la séance 8
  Si à la fin des séances l’ensemble des QCM n’est pas validé, l’étudiant repasse l’ensemble des QCM (équivalent session 2)
QCM

## Slide 8
Règles d’obtention
  UF validée en session 1 Niveau A+ : tous les QCM ont été validés avant la séance 8 et le projet et l’investissement sont remarquables
  UF validée en session 1 Niveau A : tous les QCM ont été validés avant la séance 8 et le projet est bien réalisé
  UF validée en session 1 Niveau B : tous les QCM sont validés mais l’avancement et la qualité du projet ne sont pas suffisants
  UF validée en session 2 Niveau B : les QCM sont validés à la fin de séquence
  Le jury d’UF à la fin de la formation statuera pour les cas ne satisfaisant pas à ces conditions suffisantes.
Validation de l’UF

## Slide 9: Périphériques de microcontrôleur….

## Slide 10: Le STM32 c’est ça !
Son cœur :
le cortex d’ARM !
Ses périphériques par STmicro

## Slide 11
Fonction de base : communiquer
Grandeur physique (T°, vitesse,pression,…)
Grandeur binaire (Capteur, Codeur,..
Mesurer le temps
Bus
industriel
Actionneurs
(Moteurs, Leds, …)

## Slide 12
Les broches du circuit : connexion physique
Fonction élémentaire : niveau « binaire »
Notion de port : regroupement en 8 bits (octet) ou en 16 bits (mot)
Association de registres d’E/S à chaque port pour lire ou écrire sur l’extérieur.
Electronique liée à la gestion de ces E/S
  Registres de configuration
   avoir des connaissances de l’électronique de câblage du processus (ex: push/pull ou open drain)
Les ports E/S : généralités

## Slide 13
Structure basique sur le STM32
Existence de protection électrique mais prudence dans vos câblages !!!
Possibilité de lire via un registre d’entrée (Port)
… ou d’écrire via un registre de sortie and co
L’électronique interne
(à configurer!!!) permet de fixer la direction (et plus même sans affinité)
La broche d’entrée/sortie
=
Accès au monde extérieur
La broche de sortie
peut également « attaquer » ou « recevoir » une fonction alternative : (compteur, PWM,….)
Utilisation d’une alternate function  configuration des broches d’E/S!!!

## Slide 14
Réalisent une fonction particulière
Micro-machine indépendante du « core »
Communiquent ou pas avec l’extérieur
Se configurent à travers R/W des registres
Dialoguent avec le core du microcontrôleur par les registres mais aussi (et surtout) par l’envoi d’interruption
Chef d’orchestre : le gestionnaire d’interruptions (NVIC)
Sur les STM32 : grosses unités parfois fort complexes
Généralités sur les fonctions alternatives

## Slide 15
Les timers /compteurs
  Comptent ou décomptent des impulsions périodiques (horloge = timer) ou non périodiques (compteur)
  Evénement essentiel : le débordement (overflow ou underflow)  interruption, changement de l’état de bascules de sorties,…
Les grandes familles

## Slide 16
Principe du timer (1)

## Slide 17
Principe du timer (2)
En choisissant correctement h et reload :
Mise en place de tâches périodiques

## Slide 18
Principe du timer (3)

## Slide 19
Différents timers 16 bits avec autoreload
  1 timer avancé : TIM1
  3 timers « généraux » : TIM2 TIM3 et TIM4
  1 timer du cortex : Systick
  2 timers de type « watchdog »
Les TIMx = multiples et complexes fonctionnalités
  PWM
  Capture/Compare
  Codeurs incrémentaux
  ….
Timers du STM32

## Slide 20
L’ADC
  Convertit un tension analogique en valeur numérique
  Généralement plusieurs canaux multiplexés sur un seul convertisseur
  Entrée admissible : 0 – 5 volts
    Conversion sur 8bits : précision 19.6 mV
    Conversion sur 10bits : précision 4.88 mV
    Conversion sur 12bits : précision 1.22 mV
Les grandes familles

## Slide 21
2 convertisseurs (ADC1 et ADC2) 12 bits
Multiplexage possible de 16 voies externes
ADC12_IN16 connecté à un capteur de température interne
Temps de conversion : 1.17 µs
Différentes possibilités :
  Simple acquisition
  Acquisition continue
  Scan, …
Accès possible en DMA
ADC du STM32

## Slide 22
La PWM
  Engendre des signaux carrés asymétriques
  Fréquence rapide + ratio réglable = valeur moyenne vue de l’extérieur.
  Equivalence avec un DAC
Les grandes familles

## Slide 23
La fréquence de la PWM tape dans les basses fréquences : pas glop….
Dans l’exemple : le gain statique est unitaire
Principe de la PWM (1)

## Slide 24
On augment la fréquence de la PWM , les effets fréquentiels diminuent….
Principe de la PWM (2)

## Slide 25
A haute fréquence (relatif à la fréquence de coupure du système) : comportement « quasi continu » : ici échelon constant de 0.75*3 = 2,25
Principe de la PWM (3)

## Slide 26
Fonction intégrée aux timers TIM1 à TIM4
  Le timer est programmé (base de temps + reload) pour assurer la base de temps (fréquence de la PWM)
  Un second registre permet (par comparaison avec la valeur du timer). Grossièrement l’algo est le suivant :
    reg = ratioPWM * reload
    Si timer < reg alors sortie = état bas
    Si timer  reg alors sortie = état haut
Différents cycles de fonctionnement sont possibles
PWM du STM32

## Slide 27
Les Capture/Compare
  Associées à un timer (spécifique ou général)
  Capture : permet de « dater » un événement
    Sur événement extérieur ( sur une broche par exemple) : on mémorise dans un registre annexe la valeur du timer
  Compare : permet d’attendre un nombre d’événements
    Le registre annexe contient une valeur comparée avec celle contenue dans le timer (compteur). L’égalité déclenche interruption et/ou basculement d’une broche de sortie
Les grandes familles

## Slide 28
Là aussi fonctions intégrées aux timers TIM1 à TIM4
CapCom du STM32
C’est pas gagné

## Slide 29
Les « bus » d’échanges avec l’extérieur
  Echange d’informations numériques
  Le plus simple : liaison série (synchrone ou asynchrone) : facile à fabriquer avec des ports E/S et 1 timer
Implémentation des couches physiques dans le circuit
Grosses utilités :
  Rajout de périphériques extérieurs : exemple convertisseur DAC sur bus SPI
  Dialogue avec des systèmes hôtes (ex debug)
STM32 : CAN, USB, SPI, I²C, USART.
  En gros la totale
Les grandes familles